Система подогрева «Контур»

Система подогрева «Контур» продлевает срок службы дизельной установки и обеспечивает высокие экономические показатели эксплуатации маневровых и магистральных тепловозов всех типов. Взамен классического метода подогрева все системы прогреваются от постороннего источника энергии (от питающей сети 380 В).

Система подогрева «Контур» успешно используется в широком диапазоне температур – от – 40 до + 100С, что соответствует условиям осенне-зимнего периода практически всей территории России.

Потребляемая мощность системы не превышает 55 кВт – в зависимости от температуры окружающей среды система подогрева «Контур» экономит от 40 до 90% затрат на поддержание ДГУ в рабочем состоянии.

# Задачи комплекса:

- Подогрев водяной системы двигателя, дизельного топлива и картерного масла

- Подзарядка аккумуляторной батареи и существенная экономия ее заряда

- Циркуляция воды, масла и топлива независимыми циркуляционными насосами

При длительном горячем отстое тепловозов нередко возникают внештатные ситуации: пропадает питание отдельных фаз, температурные показатели охлаждающего контура отклоняются от нормы. В случае превышения критичных значений система «Контур» в аварийном режиме отключает цепи питания нагревателя и подает сигнал звуковой сигнализации. Критичными система воспринимает температурные значения ниже +550С и выше +840С.

При остановке на отстой переключение на обогрев системой «Контур» занимает у машиниста несколько минут – в дальнейшем присутствие персонала необязательно, все процессы протекают в автоматическом режиме.

# Экономические преимущества комплекса

- Экономия топлива за счет использования стороннего источника энергии при длительном отстое.

- Значительное увеличение моторесурса дизельной установки вследствие постоянного мониторинга температурных режимов.

- Оперативное оповещение о внештатных ситуациях не позволяет единичным нарушениям перерасти в серьезную поломку, вследствие чего заметно увеличивается межремонтный интервал.

- Использованию электроэнергии для подогрева всех систем благотворно влияет на экологическую обстановку в местах отстоя тепловозов и здоровье персонала.

ООО «ПКТП Транспорт» занимается разработкой и производством уникального оборудования, предназначенного для решения целевых задач, стоящих перед владельцами и обслуживающим персоналом подвижных составов. Все приборы и программное обеспечение мы создаем на собственных производственных площадках. За инновационный подход и высокое качество продукции разработчики компании удостоены премий «Европейское качество», «100 лучших предприятий России в области инноваций и научных разработок», а также золотой медалью в области экологического менеджмента.